## Slide 1
流水线处理器
形式化建模综合方法
主讲：关桂霞
参考：北航高小鹏老师的讲义

## Slide 2: 流水线设计目标：给定指令集，确保基于该指令集的任意程序均
挑战

能全速运行


正确：能发现所有可能导致冒险的指令组合 性能：尽力转发～～凡能转发的，绝不暂停！

用暂停来规避转发，背离了流水线设计初衷

挑战：通过枚举构造冲突的方法，难以证明穷尽所有的可能

箴言：测试只能发现错误，不能证明没有错误！

方法：针对任意指令集，正确、高效的构造全速转发流水线
TIP：
方法适用于单发射标准的流水线不适用乱序执行等最先进流水线

## Slide 3: 形式化建模方法概述








S1：规划流水线基础数据通路
S2：以基础架构为模型，将指令原始RTL转换成流水线RTL
S3：根据指令的流水线RTL构造指令的流水线数据通路
S4：将各指令的流水线数据通路综合成无转发数据通路
S5：将无转发数据通路改造为转发数据通路
S6：构造指令集的Tuse和Tnew，并生成暂停/转发策略矩阵
S7：根据策略矩阵生成暂停条件
S8：根据策略矩阵生成转发控制信号表达式
循环

## Slide 4: 数据通路构造方法
提纲







基础流水线规划
建模指令RTL
RTL制导的独立数据通路 综合无转发数据通路
构造功能MUX控制表达式 综合转发电路



暂停及转发的分析方法 暂停机制构造方法
转发机制构造方法

## Slide 5: 流水线功能部件规划

PC、RF：作为两个端点。PC为发起，RF为结束





F级：IM、ADD4
D级：RF、EXT、NPC、CMP
E级：ALU
M级：DM
W级：无
PC | IM |  | RF |  | ALU |  | DM |  | RF
 |  |  | EXT |  |  |  |  |  | 
 | ADD4 |  | NPC |  |  |  |  |  | 
 |  |  | CMP |  |  |  |  |  | 
 |  | D级 |  | E级 |  | M级 |  | W级 | 

## Slide 6: 流水线寄存器命名

指导思想：使用无二义性的名字；直观易懂

示例：rt存在二义性

可能代表第2个源寄存器编号，也可能是写寄存器编号。
名字 | 宽度 | 描述 | 命名考虑
A1 | 5位 | 第1个源寄存器编号；对应指令的rs域 | 与RF设计一致
A2 | 5位 | 第2个源寄存器编号；对应指令的rt域 | 
A3 | 5位 | 目的寄存器编号；对应指令的rs域或rd域 | 
V1 | 32位 | 第1个源寄存器值 | Value的首字母
V2 | 32位 | 第2个源寄存器值 | 
E32 | 32位 | 32位扩展数 | 扩展的英文缩写
AO | 32位 | ALU计算结果 | 沿用多周期命名
DR | 32位 | DM输出值 | 
PC4 | 32位 | 下一条指令地址 | 
TIP：望文生义
内容与形式统一

## Slide 7: 流水线数据通路描述表



1、描述表的架构：尽量与流水线执行路径保持一致
2、RF：将读出与写入分离，更易于理解5阶段
3、流水寄存器在连接时有2种情况

1）保存刚产生的信息：与前级功能部件密切相关

例如：E级的A3

2）级间传递信息：简单的前后级衔接

例如：M级和W级的A3

4、由3可知，大量流水寄存器的连接关系是固定的， 仅需要解决最初一级的最初来源


例如A3：E级初值来自IR，其后M/W为简单传递
例如AO：M级初值来自ALU，其后W为简单传递
 |  | 指令
PC |  | 
IM |  | 
ADD4 |  | 
D级 | IR | 
 | PC4 | 
RF | A1 | 
 | A2 | 
EXT |  | 
NPC | PC4 | 
 | I26 | 
CMP | D1 | 
 | D2 | 
E级 | V1 | 
 | V2 | 
 | A1 | 
 | A2 | 
 | A3 | 
 | EXT | 
 | PC4 | 
ALU | A | 
 | B | 
M级 | V2 | 
 | A2 | 
 | AO | 
 | A3 | 
 | PC4 | 
DM | A | 
 | WD | 
W级 | A3 | 
 | PC4 | 
 | AO | 
 | DR | 
RF | A3 | 
 | WD | 

## Slide 8: 数据通路构造方法
提纲







基础流水线规划
建模指令RTL
RTL制导的独立数据通路 综合无转发数据通路
构造功能MUX控制表达式 综合转发电路



暂停及转发的分析方法 暂停机制构造方法
转发机制构造方法

## Slide 9: 建模lw的RTL：取指


操作：读IM并写入IR；PC指向下条指令
事实：流水线每周期都取指令，故PC.En(即PCWr)的有效是常态

结论：可以转为关注PC.En何时无效（无需在该周期再建模PC.En）

IR，同理处理
R[rt]MEM[R[rs]+sign_ext(imm16)]
 |  |  |  | PC | IM |  | RF |  | ALU |  | DM |  | RF
 |  |  |  |  | ADD4 |  | EXT |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | NPC |  |  |  |  |  | 
步骤 | RTL |  | 控制信号 |  |  |  | CMP |  |  |  |  |  | 
取指 | IR@D PC | IM[PC] ADD4(PC) |  |  |  | IR |  |  |  |  |  |  | 
读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
访存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
回写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | D级 |  | E级 |  | M级 |  | W级 | 

## Slide 10: 建模lw的RTL：读操作数


操作：读rs写入V1；符号扩展结果写入E32
注意：由于指令要写寄存器，因此就需建立A3

用于判断寄存器是否相关
R[rt]MEM[R[rs]+sign_ext(imm16)]
 |  |  |  | PC | IM |  | RF |  | ALU |  | DM |  | RF
 |  |  |  |  | ADD4 |  | EXT |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | NPC |  |  |  |  |  | 
步骤 | RTL |  | 控制信号 |  |  |  | CMP |  |  |  |  |  | 
取指 | IR@D PC | IM[PC] ADD4(PC) |  |  |  | IR |  | A3 |  |  |  |  | 
读数 | V1@E E32@E A3@E | RF[IR[rs]@D] EXT(IR[i16]@D) IR[rt]@D | EXTOp:SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | V1 |  |  |  |  | 
计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | E32 |  |  |  |  | 
访存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
回写 |  |  |  |  |  | D级 |  | E级 |  | M级 |  | W级 | 

## Slide 11: 建模lw的RTL：计算地址

操作：ALU执行加法

2个操作数分别来自V1和E32，结果存入AO

注意：信息同步要求传递A3
R[rt]MEM[R[rs]+sign_ext(imm16)]
 |  |  |  | PC | IM |  | RF |  | ALU |  | DM |  | RF
 |  |  |  |  | ADD4 |  | EXT |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | NPC |  |  |  |  |  | 
步骤 | RTL |  | 控制信号 |  |  |  | CMP |  |  |  |  |  | 
取指 | IR@D PC | IM[PC] ADD4(PC) |  |  |  | IR |  | A3 |  | A3 |  |  | 
读数 | V1@E E32@E A3@E | RF[IR[rs]@D] EXT(IR[i16]@D) IR[rt]@D | EXTOp:SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | V1 |  | AO |  |  | 
计算 | AO@M A3@M | ALU(V1@E,E32@E)A3@E | ALUOp:ADD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | E32 |  |  |  |  | 
访存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
回写 |  |  |  |  |  | D级 |  | E级 |  | M级 |  | W级 | 

## Slide 12: 建模lw的RTL：访存

操作：AO驱动DM读出数据，结果写入DR
R[rt]MEM[R[rs]+sign_ext(imm16)]
 |  |  |  | PC | IM |  | RF |  | ALU |  | DM |  | RF
 |  |  |  |  | ADD4 |  | EXT |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | NPC |  |  |  |  |  | 
步骤 | RTL |  | 控制信号 |  |  |  | CMP |  |  |  |  |  | 
取指 | IR@D PC | IM[PC] ADD4(PC) |  |  |  | IR |  | A3 |  | A3 |  | A3 | 
读数 | V1@E E32@E A3@E | RF[IR[rs]@D] EXT(IR[i16]@D) IR[rt]@D | EXTOp:SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | V1 |  | AO |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DR | 
计算 | AO@M A3@M | ALU(V1@E,E32@E)A3@E | ALUOp:ADD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | E32 |  |  |  |  | 
访存 | DR@W A3@W | DM[AO@M] A3@M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
回写 |  |  |  |  |  | D级 |  | E级 |  | M级 |  | W级 | 

## Slide 13: 建模lw的RTL：回写

R[rt]MEM[R[rs]+sign_ext(imm16)]
 |  |  |  | PC | IM |  | RF |  | ALU |  | DM |  | RF
 |  |  |  |  | ADD4 |  | EXT |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | NPC |  |  |  |  |  | 
步骤 | RTL |  | 控制信号 |  |  |  | CMP |  |  |  |  |  | 
取指 | IR@D PC | IM[PC] ADD4(PC) |  |  |  | IR |  | A3 |  | A3 |  | A3 | 
读数 | V1@E E32@E A3@E | RF[IR[rs]@D] EXT(IR[i16]@D) IR[rt]@D | EXTOp:SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | V1 |  | AO |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DR | 
计算 | AO@M A3@M | ALU(V1@E,E32@E)A3@E | ALUOp:ADD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | E32 |  |  |  |  | 
访存 | DR@W A3@W | DM[AO@M] A3@M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
回写 | RF[A3@W] | DR@W | RFWr:1 |  |  | D级 |  | E级 |  | M级 |  | W级 | 
操作：DR写入RF

## Slide 14: 根据RTL建立数据通路表

基本思路：根据RTL描述，建立流水线寄存器、功能
部件间的连接关系
步骤 | RTL |  | 控制信号
取指 | IR@D PC | IM[PC] ADD4(PC) | 
读数 | V1@E E32@E A3@E | RF[IR[rs]@D] EXT(IR[i16]@D) IR[rt]@D | EXTOp:SE
计算 | AO@M A3@M | ALU(V1@E,E32@E)A3@E | ALUOp:ADD
访存 | DR@W A3@W | DM[AO@M] A3@M | 
回写 | RF[A3@W] | DR@W | RFWr:1
 |  | lw
PC |  | ADD4
IM |  | PC
ADD4 |  | PC
D级 | IR | IM
 | PC4 | 
RF | A1 | IR[rs]@D
 | A2 | 
EXT |  | IR[i16]@D
NPC | PC4 | 
 | I26 | 
CMP | D1 | 
 | D2 | 
 | V1 | RF.RD1
 | V2 | 
 | A1 | 
E级 | A2 | 
 | A3 | IR[rt]@D
 | E32 | EXT
 | PC4 | 
ALU | A | V1@E
 | B | E32@E
 | V2 | 
 | A2 | 
M级 | AO | ALU
 | A3 | A3@E
 | PC4 | 
DM | A | AO@M
 | WD | 
 | A3 | A3@M
W级 | PC4 | 
 | AO | 
 | DR | DM
RF | A3 | A3@W
 | WD | DR@W

## Slide 15: 数据通路构造方法
提纲







基础流水线规划
建模指令RTL
RTL制导的独立数据通路 综合无转发数据通路
构造功能MUX控制表达式 综合转发电路



暂停及转发的分析方法 暂停机制构造方法
转发机制构造方法

## Slide 16
 |  | lw | sw | add | sub | ori | beq | j | jal | jr
PC |  | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4¦NPC | NPC | NPC | RF.RD1
IM |  | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC
ADD4 |  | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | 
D级 | IR | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM | IM
 | PC4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | 
RF | A1 | IR[rs]@D | IR[rs]@D | IR[rs]@D | IR[rs]@D | IR[rs]@D | IR[rs]@D |  |  | IR[rs]@D
 | A2 |  | IR[rt]@D | IR[rt]@D | IR[rt]@D |  | IR[rt]@D |  |  | 
EXT |  | IR[i16]@D | IR[i16]@D |  |  | IR[i16]@D |  |  |  | 
NPC | PC4 |  |  |  |  |  | PC4@D | PC4@D | PC4@D | 
 | I26 |  |  |  |  |  | IR[i16]@D | IR[i26]@D | IR[i26]@D | 
CMP | D1 |  |  |  |  |  | RF.RD1 |  |  | 
 | D2 |  |  |  |  |  | RF.RD2 |  |  | 
E级 | V1 | RF.RD1 | RF.RD1 | RF.RD1 | RF.RD1 | RF.RD1 |  |  |  | 
 | V2 |  | RF.RD2 | RF.RD2 | RF.RD2 |  |  |  |  | 
 | A1 | IR[rs]@D | IR[rs]@D | IR[rs]@D | IR[rs]@D | IR[rs]@D |  |  |  | 
 | A2 |  | IR[rt]@D | IR[rt]@D | IR[rt]@D |  |  |  |  | 
 | A3 | IR[rt]@D |  | IR[rd]@D | IR[rd]@D | IR[rt]@D |  |  | 31 | 
 | E32 | EXT | EXT |  |  | EXT |  |  |  | 
 | PC4 |  |  |  |  |  |  |  | PC4@D | 
ALU | A | V1@E | V1@E | V1@E | V1@E | V1@E |  |  |  | 
 | B | E32@E | E32@E | V2@E | V2@E | E32@E |  |  |  | 
M级 | V2 |  | V2@E |  |  |  |  |  |  | 
 | A2 |  | A2@E |  |  |  |  |  |  | 
 | AO | ALU | ALU | ALU | ALU | ALU |  |  |  | 
 | A3 | A3@E |  | A3@E | A3@E | A3@E |  |  |  | 
 | PC4 |  |  |  |  |  |  |  | PC4@E | 
DM | A | AO@M | AO@M | AO@M | AO@M | AO@M |  |  |  | 
 | WD |  | V2@M |  |  |  |  |  |  | 
W级 | A3 | A3@M |  | A3@M | A3@M | A3@M |  |  |  | 
 | PC4 |  |  |  |  |  |  |  | PC4@M | 
 | AO | AO@M |  | AO@M | AO@M | AO@M |  |  |  | 
 | DR | DM |  |  |  |  |  |  |  | 
RF | A3 | A3@W |  | A3@W | A3@W | A3@W |  |  |  | 
 | WD | DR@W |  | AO@W | AO@W | AO@W |  |  | PC4@W | 

## Slide 17: 数据通路构造方法
提纲







基础流水线规划
建模指令RTL
RTL制导的独立数据通路 综合无转发数据通路
构造功能MUX控制表达式 综合转发电路



暂停及转发的分析方法 暂停机制构造方法
转发机制构造方法

## Slide 18: 综合无转发数据通路

方法


1）合并同类项
2）对于输入源在2个以上者，必须部署相应的MUX


MUX的输入信号：分别与各输入源相连接
MUX的输出信号：连接至功能部件的输入端
 | lw | sw | add | sub | ori | beq | j | jal | jr | MUX | 0 | 1 | 2
PC | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | NPC | NPC | RF.RD1 | MPC | ADD4 | NPC | RF.RD1
 |  |  |  |  |  | NPC |  |  |  |  |  |  | 
注：本表仅截取了PC部分。
TIP:
MUX及其控制信号命名应符合某种规则。
MUX输入源的顺序与正确性无关，仅需 在后续设计控制信号表达式确保一致性。
MPC控制信号 为PCSel

## Slide 19

右
表为
基
础
指令
集
对
应的
数
据
通路
lw
sw
add
sub
ori
beq
j
jal
jr
MUX
0
1
2
PC
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4|NPC NPC
NPC
RF.RD1 MPC
ADD4
NPC RF.RD1
IM
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
ADD4
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
D级
IR
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
PC4 ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
RF
A1 IR[rs]@D
IR[rs]@D
ADD4 ADD4
IR[rs]@D IR[rs]@D
IR[rs]@D
IR[rs]@D
IR[rs]@D IR[rs]@D
A2
IR[rt]@D
IR[rt]@D IR[rt]@D
IR[rt]@D
EXT
IR[i16]@D IR[i16]@D
IR[i16]@D
IR[i16]@D
NPC PC4
PC4@D
I26
IR[rt]@D
PC4@D PC4@D PC4@D
IR[i16]@D IR[i26]@D IR[i26]@D
IR[i26]@D
CMP D1
RF.RD1
RF.RD1
D2 RF.RD2
RF.RD2
RF.RD1
RF.RD2
IR[rs]@D
IR[rt]@D
MA3E
IR[rt]@D IR[rd]@D
EXT
PC4@D
ALU
V1 RF.RD1 RF.RD1 RF.RD1 RF.RD1 RF.RD1 V2 RF.RD2 RF.RD2 RF.RD2
A1 IR[rs]@D IR[rs]@D IR[rs]@D IR[rs]@D IR[rs]@D
E级 A2 IR[rt]@D IR[rt]@D IR[rt]@D
A3 IR[rt]@D IR[rd]@D IR[rd]@D IR[rt]@D 31
E32 EXT EXT
PC4 PC4@D
A V1@E V1@E V1@E V1@E V1@E
V1@E
B E32@E
E32@E
V2@E
V2@E
E32@E
MALUB
V2@E
E32@E
V2
V2@E
V2@E
A2
RD2@E
A2@E
M级 AO ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
A3 A3@E
A3@E
A3@E
A3@E
A3@E
PC4
PC4@E
PC4@E
DM
A AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
WD
RD2@M
V2@M
A3 A3@M
A3@M
A3@M
A3@M
A3@M
W级 PC4
PC4@M
PC4@M
AO AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
DR
DM
DM
RF
A3 A3@W
A3@W
A3@W
A3@W
A3@W
WD DR@W
AO@W
AO@W
AO@W
PC4@W
MRFWD
AO@W
DR@W
PC4@W
归并同类项并插入功能MUX， 形成完整的无转发数据通路。

## Slide 20: 数据通路构造方法
提纲







基础流水线规划
建模指令RTL
RTL制导的独立数据通路 综合无转发数据通路
构造功能MUX控制表达式 综合转发电路



暂停及转发的分析方法 暂停机制构造方法
转发机制构造方法

## Slide 21: 构造功能MUX控制信号表达式

示例：PC的功能MUX控制信号表达式

数据通路表：决定MUX控制信号的取值


注意1：表格和表达式的颜色对应关系 注意2：转发MUX与寄存器值之间的关系
 | lw | sw | add | sub | ori | beq | j | jal | jr | MUX | 0 | 1 | 2
PC | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4¦ NPC | NPC | NPC | RF.RD1 | MPC | ADD4 | NPC | RF.RD1
PCSel = (lw+sw+add+sub+ori+beq&!Zero) ? `ADD4 :
(beq&Zero+j+jal)
? `NPC :
`RF.RD1
`define ADD4 2’b00
`define NPC 2’b01
…
TIP：
通过宏提高代码可读
性、可维护性

## Slide 22: 方法的流程概述
提纲


数据通路构造方法






基础流水线规划 建模指令RTL
RTL制导的独立数据通路 综合无转发数据通路
构造功能MUX控制表达式 综合转发电路



暂停及转发的分析方法
暂停机制构造方法 转发机制构造方法

## Slide 23: 转发的设计思路

基本思路：


使用或传递rs或rt寄存器值功能部件和流水线寄存器，即为需求者
则均需在需求者增加转发MUX
PC
instruction
memory
NP
ALU
Data
memory
0
1
D
rd rs rt
imm
0
1
Adder
+4
3
Register File |  | 1 2
EXT |  | 
C |  | 
注1：本图中流水线是不完整的
注2：本图仅给出了E和M之间的转发点
E
需求者（使用）
M W
需求者（传递）

## Slide 24: 转发的设计思路

对于每个需求者，其后的各级供给者均需向其转发数据

转发MUX的路数为N+1

N：后级供给者的总数；1：前级传递的寄存器数据

示例MFALUBE：ALU的B输入MUX前的转发MUX

对应前页需求者2；假设M和W均各只有1个数据需要转发
PC
instruction
memory
Register
File
ALU
Data
memory
EXT
rd rs rt
imm
0
1
Adder
+4
1
2
0
1
NPC
D E M W
TIP：
1.建议规划转发MUX端口时，端口数字越大则其优先级越高
2.转发MUX命名应遵循某种规则，并有明确含义
MFALUBE | 
MF | MUX Forward
ALUB | ALU的B输入
E | E级
3
1
MFALUBE
0

## Slide 25: 转发的设计思路


注意：转发点是从D级寄存器以后开始的，而不是在E级以后！
【示例jr】jr的RTL：PCR[rs]


为了产生新PC，需要用到RF.RD1输出的V1值（rs寄存器值） 因此NPC也存在一个转发点
PC
instruction
memory
Register File
ALU
Data
memory
0
1
EXT
rd rs rt
imm
0
1
2
Adder
+4
Q：考虑指令集{add，sub，ori，lw，sw，beq，j，jal，jr}
对于PC来说，转发数据除了M和W是否应该包含E？
NPC
D E ? M W

## Slide 26: 转发的设计思路
D
E


注意：转发点是从D级寄存器以后开始的，而不是在E级以后！
【示例jr】jr的RTL：PCR[rs]


为了产生新PC，需要用到RF.RD1输出的V1值（rs寄存器值） 因此NPC也存在一个转发点
PC
instruction
memory
NPC
Register File
ALU
Data
memory
0
1
EXT
rd rs rt
imm
0
1
2
Adder
+4
Q：D级还包含2个转发点（但在图中并未给出相应的功能部件），请问与哪条指令相关？
M W

## Slide 27: 支持转发的完整数据通路

遍历数据通路的功能部件，找到所有与RF.RD1和RF.RD2相关的需
求者

注意：V1--RF.RD1及V2--RF.RD2 的关联关系

示例：PC和ALU.B


PC：输入来源于RF读出的第1个源操作数
ALU.B：输入来源于V2，即第2个源操作数
MFPCF
MFALUBE
 |  | lw | sw | add | sub | ori | beq | j | jal | jr | MUX | 0 | 1 | 2 |  | 
PC |  | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4¦ NPC | NPC | NPC | RF.RD1 | MPC | ADD4 | NPC | RF.RD1 |  | 
ALU | B | E32@E | E32@E | V2@E | V2@E | E32@E |  |  |  |  | MALUB | V2@E | E32@E |  |  | 
下面该如何设计转发MUX呢？

## Slide 28: 支持转发的完整数据通路

转发设计：从需求者以后，所有可能存储新数据的流水寄存器，
均需要向需求者转发数据。

示例MFALUBE

分析：ALU的后级为M和W。M存储ALU的计算结果，W存储ALU的计算结
果以及DM的读出数据。

结论：M和W均需要向MFALUB转发

M转发：AO；W转发：AO、DR
 |  | lw | sw | add | sub | ori | beq | j | jal | jr | MUX | 0 | 1 | 2
PC |  | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4¦ NPC | NPC | NPC | RF.RD1 | MPC | ADD4 | NPC | RF.RD1
ALU | B | E32@E | E32@E | V2@E | V2@E | E32@E |  |  |  |  | MALUB | V2@E | E32@E | 
 | 0 | 1 | 2 | 3
MFALUBE | V2@E | DR@W | AO@W | AO@M
优先级 | 低 | 中 |  | 高
TIP：
MUX的端口规划不影响设
计，但最好按照数越大优 先级越高，简单、易懂

## Slide 29

遍
历数
通
的
能
件
找到
有
与RF.
D1
RF
.RD2
关
需
者

注意
：V1--R
F.RD
1及V2-
-RF.RD
2 的关
关
转
支
持
的
发
完
数
整
据
通路
R
lw
sw
add
sub
ori
beq
j
jal
jr
MUX
0
1
2
PC
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4|NPC NPC
NPC
RF.RD1 MPC
ADD4
NPC RF.RD1
IM
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
ADD4
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
D级
IM
PC4 ADD4
ADD4
ADD4 ADD4 ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
RF
A1 IR[rs]@D
IR[rs]@D
IR[rs]@D
IR[rs]@D IR[rs]@D
A2
IR[rt]@D
IR[rt]@D IR[rt]@D
IR[rt]@D
IR[rt]@D
EXT
IR[i16]@D IR[i16]@D
IR[i16]@D
IR[i16]@D
NPC PC4
PC4@D
I26
IR[i16]@D IR[i26]@D IR[i26]@D
IR[i26]@D
CMP D1
RF.RD1
RF.RD1
D2
RF.RD2
RF.RD2
E级
V1 RF.RD1
RF.RD1
RF.RD1
RF.RD1
RF.RD1
RF.RD1
V2
RF.RD2
RF.RD2
A1 IR[rs]@D
IR[rs]@D
RF.RD2 RF.RD2
IR[rs]@D IR[rs]@D
IR[rs]@D
IR[rs]@D
A2
IR[rt]@D
IR[rt]@D IR[rt]@D
IR[rt]@D
A3 IR[rt]@D
IR[rd]@D IR[rd]@D
IR[rt]@D
31
MA3E
IR[rt]@D IR[rd]@D
E32 EXT
EXT
EXT
PC4
PC4@D
PC4@D
ALU
A V1@E
V1@E
V1@E
V1@E
V1@E
V1@E
B E32@E
E32@E
V2@E
V2@E
E32@E
MALUB
V2@E
E32@E
V2
V2@E
V2@E
A2
RD2@E
A2@E
M级 AO ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
A3 A3@E
A3@E
A3@E
A3@E
A3@E
PC4
PC4@E
PC4@E
DM
A AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
WD
RD2@M
V2@M
A3 A3@M
A3@M
A3@M
A3@M
A3@M
W级 PC4
PC4@M
PC4@M
AO AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
DR
DM
DM
RF
A3 A3@W
A3@W
A3@W
A3@W
A3@W
WD DR@W
AO@W
AO@W
AO@W
PC4@W
MRFWD
AO@W
DR@W
PC4@W
EXT

## Slide 30

遍
历数
通
的
能
件
找到
有
与RF.
D1
.RD2
关
需
者

注意
：V1--R
F.RD
1及V2-
-RF.RD
2 的关
关
IR[rt]@D IR[rt]@D IR[rt]@D
IR[i16]@D 联 系
PC4@D PC4@D PC
IR[i16]@D IR[i26]@D IR[i
RF.RD1 RF.RD2
RF.RD1 RF.RD1 RF.RD1 RF.RD2 RF.RD2
IR[rt]@D IR[rt]@D IR[rt]@D IR[rt]@D
@D IR[rd]@D IR[rd]@D IR[rt]@D 31 MA3E IR[rt]@D IR[rd EXT EXT
PC4@D PC4@D
1@E V1@E V1@E V1@E V1@E V1@E
@E E32@E V2@E V2@E E32@E MALUB V2@E E32 V2@E V2@E
RD2@E A2@E
ALU ALU ALU ALU ALU
E A3@E A3@E A3@E A3@E PC4@E PC4@E
M AO@M AO@M AO@M AO@M AO@M RD2@M V2@M
M A3@M A3@M A3@M A3@M PC4@M PC4@M
转
支
持
的
发
完
数
整
据
通路
R
lw
sw
add
sub
ori
beq
j
jal
jr
MUX
0
1
2
PC
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4|NPC NPC
NPC
RF.RD1 MPC
ADD4
NPC RF.RD1
IM
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
ADD4
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
D级
IM IM
IM
PC4 ADD4 ADD4
ADD4 ADD4 ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
RF
IR[rs]@D
IR[rs]@D
IR[rs]@D IR[rs]@D
A2
IR[rt]@D
IR[rt]@D
EXT
IR[i16]@D IR[i16]@D
IR[i16]@D
PC4
4@D
PC4@D
NPC I26
26]@D
IR[i26]@D
D1
RF.RD1
1
CMP D2
RF.RD2
2
E级
V1 RF.RD1
RF.RD1
RF.RD1
3
V2
RF.RD2
RF.RD2
4
A1 IR[rs]@D IR[rs]@D IR[rs]@D IR[rs]@D IR[rs]@D
IR[rs]@D
A2
A3 IR[rt]
]@D
E32 EXT
PC4
ALU
A V
B E32
@E
V2
A2
M级 AO ALU
A3 A3@ PC4
DM
A AO@
WD
A3 A3@
W级 PC4
AO AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
DR
DM
DM
RF
A3 A3@W
A3@W
A3@W
A3@W
A3@W
WD DR@W
AO@W
AO@W
AO@W
PC4@W
MRFWD
AO@W
DR@W
PC4@W
TIP:
同级的同源需求者，只 需设置一个转发MUX
IR IM
A1

## Slide 31
支
持
完
转发
的
数
整
据
路
通

遍
历数
据通
的
能
件
找到
与RF.
D1
R
F.RD2
关
需
者

注意
：V1--
RF.RD
1及V2
--RF.R
D2 的关
联关
lw
sw
add
sub
ori
beq
j
jal
jr
MUX
0
1
2
PC
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4|NPC
NPC
NPC
RF.RD1
MPC
ADD4
NPC MFPCF
IM
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
ADD4
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
D级
IR
IM
IM
IM
PC4 ADD4 ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
RF
IR[rs]@D
IR[rs]@D
IR[rs]@D IR[rs]@D
A2
IR[rt]@D
IR[rt]@D IR[rt]@D
IR[rt]@D
IR[rt]@D
EXT
IR[i16]@D IR[i16]@D
IR[i16]@D
IR[i16]@D
NPC PC4
PC4@D
I26
PC4@D PC4@D PC4@D
IR[i16]@D IR[i26]@D IR[i26]@D
IR[i26]@D
CMP D1
RF.RD1
MFCMP1D
D2
RF.RD2
MFCMP2D
E级
V1 RF.RD1
RF.RD1
RF.RD1
RF.RD1
RF.RD1
RF.RD1
V2
RF.RD2
RF.RD2
A1 IR[rs]@D
IR[rs]@D
RF.RD2 RF.RD2
IR[rs]@D IR[rs]@D
IR[rs]@D
IR[rs]@D
A2
IR[rt]@D
IR[rt]@D IR[rt]@D
IR[rt]@D
A3 IR[rt]@D
IR[rd]@D IR[rd]@D
IR[rt]@D
31
MA3E
IR[rt]@D IR[rd]@D
E32 EXT
EXT
EXT
PC4
PC4@D
PC4@D
ALU
A V1@E
V1@E
V1@E
V1@E
V1@E
V1@E
B E32@E
E32@E
V2@E
V2@E
E32@E
MALUB
MFALUBE
E32@E
V2
V2@E
MFV2M
A2
RD2@E
A2@E
M级 AO ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
A3 A3@E
A3@E
A3@E
A3@E
A3@E
PC4
PC4@E
PC4@E
DM
A AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
WD
RD2@M
MFWDM
A3 A3@M
A3@M
A3@M
A3@M
A3@M
W级 PC4
PC4@M
PC4@M
AO AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
AO@M
DR
DM
DM
RF
A3 A3@W
A3@W
A3@W
A3@W
A3@W
WD DR@W
AO@W
AO@W
AO@W
PC4@W
MRFWD
AO@W
DR@W
PC4@W

## Slide 32

遍
历数
通
的
能
件
找到
有
与RF.
D1
RF
.RD2
关
需
者

注意
：V1--R
F.RD
1及V2-
-RF.RD
2 的关
关
IR[rt]@D IR[rt]@D IR[rt]@D
IR[i16]@D 联 系
PC4@D PC4@D PC
IR[i16]@D IR[i26]@D IR[i
RF.RD1 RF.RD2
RF.RD1 RF.RD1 RF.RD1 RF.RD2 RF.RD2
IR[rt]@D IR[rt]@D IR[rt]@D IR[rt]@D
rt]@D IR[rd]@D IR[rd]@D IR[rt]@D 31 MA3E IR[rt]@ EXT EXT EXT
PC4@D PC4@D
1@E V1@E V1@E V1@E V1@E V1@E
2@E E32@E V2@E V2@E E32@E MALUB V2@E V2@E V2@E
RD2@E A2@E
ALU ALU ALU ALU ALU ALU
3@E A3@E A3@E A3@E A3@E PC4@E PC4@E
@M AO@M AO@M AO@M AO@M AO@M RD2@M V2@M
3@M A3@M A3@M A3@M A3@M PC4@M PC4@M
O@M AO@M AO@M AO@M AO@M
DM DM
转
支
持
的
发
完
数
整
据
通路
R
lw
sw
add
sub
ori
beq
j
jal
jr
MUX
0
1
2
PC
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4|NPC NPC
NPC
RF.RD1 MPC
ADD4
NPC MFPCF
IM
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
ADD4
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
D级
IM IM
IM
IM IM
PC4 ADD4 ADD4
ADD4 ADD4 ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
ADD4
RF
IR[rs]@D
IR[rs]@D
IR[rs]@D IR[rs]@D
A2
IR[rt]@D
IR[rt]@D
EXT
IR[i16]@D IR[i16]@D
IR[i16]@D
PC4
4@D
PC4@D
NPC I26
26]@D
IR[i26]@D
D1
MFCMPD1
1
CMP D2
MFCMPD2
2
E级
V1 RF.RD1
RF.RD1
RF.RD1
3
V2
RF.RD2
RF.RD2
4
A1 IR[rs]@D
IR[rs]@D
IR[rs]@D
A2
A3 IR[
D IR[rd]@D
E32
PC4
ALU
A V
B E3
E32@E
V2
A2
M 级 AO
A3 A PC4
DM
A AO
WD
A3 A
W级 PC4
AO A
DR
RF
A3 A3@W
A3@W
A3@W
A3@W
A3@W
WD DR@W
AO@W
AO@W
AO@W
PC4@W
MRFWD
AO@W
DR@W
PC4@W
TIP：
同级的同源需求者，只 需设置一个转发MUX
IR[rs]@D IR[rs]@D IR[rs]@D
IM IM

## Slide 33: 修改功能MUX控制信号表达式

数据通路中包含2类MUX：功能MUX、转发MUX


功能MUX：与指令执行的功能（即操作语义）相关
转发MUX：与指令执行的性能相关

目前只能先构造功能MUX控制信号表达式

转发MUX控制信号表达式：在暂停与转发控制部分讲解
 |  | lw | sw | add | sub | ori | beq | j | jal | jr | MUX | 0 | 1 | 2
PC |  | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4¦ NPC | NPC | NPC | RF.RD1 | MPC | ADD4 | NPC | MFPC
CMP | D1 |  |  |  |  |  | RF.RD1 |  |  |  | MFCMP1D |  |  | 
 | D2 |  |  |  |  |  | RF.RD2 |  |  |  | MFCMP2D |  |  | 
E级 | A3 | IR[rt]@D |  | IR[rd]@D | IR[rd]@D | IR[rt]@D |  |  | 31 |  | MA3E | IR[rt]@D | IR[rd]@D | 
ALU | B | E32@E | E32@E | V2@E | V2@E | E32@E |  |  |  |  | MALUB | MFALUB | E32@E | 
M级 | V2 |  | V2@E |  |  |  |  |  |  |  | MFV2M |  |  | 
DM | WD |  | RD2@M |  |  |  |  |  |  |  | MFWDM |  |  | 
RF | WD | DR@W |  | AO@W | AO@W | AO@W |  |  | PC4@W |  | MRFWD | AO@W | DR@W | PC4@W
非转发MUX
转发MUX

## Slide 34: 修改功能MUX控制信号表达式

示例：PC的功能MUX控制信号表达式

数据通路表：决定MUX控制信号的取值


注意1：表格和表达式的颜色对应关系 注意2：转发MUX与寄存器值之间的关系

示例：MFPCF的某路输入就是RF.RD1
 | lw | sw | add | sub | ori | beq | j | jal | jr | MUX | 0 | 1 | 2
PC | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4 | ADD4¦ NPC | NPC | NPC | RF.RD1 | MPC | ADD4 | NPC | MFPCF
PCSel = (lw+sw+add+sub+ori+beq&!Zero) ? `ADD4 :
(beq&Zero+j+jal)
? `NPC :
`MFPCF
`define ADD4 2’b00
`define NPC 2’b01
…
TIP：
通过宏提高代码可读
性、可维护性

## Slide 35: 数据通路构造方法
提纲







基础流水线规划
建模指令RTL
RTL制导的独立数据通路 综合无转发数据通路
构造功能MUX控制表达式 综合转发电路



暂停及转发的分析方法 暂停机制构造方法
转发机制构造方法

## Slide 36: 暂停or转发

案例1：暂停add？还是可以转发sub的结果？
add sub
假设add与sub的rs相关
Cycle：X
Cycle：X+1
PC
instruction memory
Register File
rd rs rt
ALU
Data
memory
NPC
imm
D | E | M | W
add
sub
PC
ion
instruct
memory
Register File
rd rs rt
ALU
Data
memory
NPC
imm
add：还有1个cycle使用 sub：还有1个cycle产生
因此，转发即可

## Slide 38: 暂停or转发

案例1：暂停add？还是可以转发sub的结果？
add
sub
假设add与sub的rs相关
Cycle：X
Cycle：X+1
PC
instruction memory
Register File
rd rs rt
ALU
Data
memory
NPC
imm
D | E | M | W
add
sub
PC
ion
instruct
memory
Register File
rd rs rt
ALU
Data
memory
NPC
imm
add：还有1个cycle使用
sub：已经产生结果
因此，转发即可

## Slide 39: 暂停or转发

案例3：暂停add？还是可以转发sub的结果？
add lw
假设add与lw的rt相关
Cycle：X
PC
instruction memory
Register File
rd rs rt
ALU
Data
memory
NPC
imm
D | E | M | W
add
lw
Register
File
rd rs rt
ALU
Data
memory
ion
PC mory
Cycle：X+1 truct me
ins
NPC
imm
add：还有1个cycle使用
lw：还有2个cycle产生
数据产生时间比使用时 间滞后1个cycle。
因此，最佳方案是：
1）add暂停1个cycle
2）然后转发数据
lw

## Slide 40: 数据冒险：需求与供给能否匹配？

需求者：使用或传递寄存器值的功能部件和流水线寄存器


例1：add/sub/or的需求在E级的ALU
例2：j指令不需要读取任何GPR，因此j指令没有需求

供给者：保存有reg新结果的流水线寄存器


例1：所有运算类指令的供给者是M级和W级 例2：load类指令的供给者是W级

数据冒险可以转化为：需求与供给的匹配


暂停：结果产生的时间晚于指令到达需求者时（前）的时间
转发：结果产生的时间早于/等于指令到达需求者时（前）的时间

Q：如果有多个供给者，M级、W级哪个值是最新值？

## Slide 41: 需求者的最晚时间模型


Tuse(time-to-use)：指令进入D级后，其后的某个功能部件再经过
多少cycle就必须要使用寄存器值
特点1： Tuse是静态值，读取操作数的时间上限

例如，R型计算类指令的Tuse为1（ rs/rt均在E级使用）

特点2：同一条指令可以有2个不同的Tuse


例1，store型指令的Tuse分别为1（rs在E级使用）和2（rt在M级使用） 例2：假设存在一条指令要读取3个寄存器，那么就可能有3个不同的Tuse

【注】要支持读取3个寄存器，则必须修改RF的设计。MIPS并无这种需求。

Beq指令：由于寄存器比较功能被前移至D级，因此Tuse =0

如果beq不前移，则Tuse 必然不为0

## Slide 42: 供给者的最早时间模型

Tnew(time-to-new) ：位于E级及其后各级的指令，再经过多少周期
能够产生要写入寄存器的结果



特点1：动态值，随着指令的流动，该值在不断减小，直至0 特点2：一条指令可以有多个不同的Tnew
例如，R型计算类指令的Tnew为1或0


1：指令位于E级，ALU正在计算
0：指令位于M级或W级，结果已经存储在相应级

例如，load型计算类指令的Tnew为2，1，0



2：指令位于E级，尚未读取存储器
1：指令位于M级，正在读取存储器
0：指令位于W级，结果已经存储在W级

## Slide 43: 暂停转发的基本分析方法

以add的rs为例 ：将其Tuse与位于E/M/W各级指令的Tnew比较。如
果Tnew 大，则只能暂停，否则转发

add的rs和rt的Tuse均为1
Tnew 𝑇𝑟𝑠 𝑢𝑠𝑒 | E级 |  |  | M级 |  | W级
 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
1 | F | F | S | F | F | F
PC
instruction memory
Register File
rd rs rt
ALU
Data
memory
NPC
imm
add
X1
X2
X3
F | 转发
S | 暂停
D | E | M | W
add的rs暂停转发分析矩阵
各级可能的 取值范围
Q：是否有指令，
其Tnew在E级为0？

## Slide 44: 数据通路构造方法
提纲







基础流水线规划
建模指令RTL
RTL制导的独立数据通路 综合无转发数据通路
构造功能MUX控制表达式 综合转发电路



暂停及转发的分析方法 暂停机制构造方法
转发机制构造方法

## Slide 45: 构造指令集的Tuse

思路：结合流水线架构，逐条指令构造Tuse及Tnew

Tuse注意事项



1）只关注每条指令的操作语义
2）指令可能有2个不同的Tuse，如sw
3）指令集或流水线架构的变化，均可能导致Tuse 变化

例如：流水线从5级变为6级且第5级为访存，则sw的rt将 会延后1级被使用，故rt的Tuse会变为{0,1,2,3}
 | Tuse | 
 | rs | rt
add | 1 | 1
sub | 1 | 1
andi | 1 | 
ori | 1 | 
lw | 1 | 
sw | 1 | 2
beq | 0 | 0
jr | 0 | 
 | {0,1} | {0,1,2}

## Slide 46: 构造指令集的Tnew

思路：结合流水线架构，逐条指令构造Tuse
及T
new

Tnew注意事项

1）Tnew一旦减为0，则不再继续减少

为了便于分析，用产生结果的功能部件来 代表指令

例如，ALU可以代表所有的计算类指令
指令 | 功能部件 | Tnew |  | 
 |  | E | M | W
add | ALU | 1 | 0 | 0
sub | ALU | 1 | 0 | 0
andi | ALU | 1 | 0 | 0
ori | ALU | 1 | 0 | 0
lw | DM | 2 | 1 | 0
sw |  |  |  | 
beq |  |  |  | 
jal | PC | 0 | 0 | 0
产生结果的功能部件
E |  |  | M |  |  | W |  | 
ALU | DM | PC | ALU | DM | PC | ALU | DM | PC
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 47: 根据Tuse和Tnew构造策略矩阵

结合指令Tuse/Tnew，分别构造rs/rt寄存器的策略矩阵

Tnew > Tuse：只能暂停

结果产生的时间太晚，不可能通过转发实现，必须暂停

Tnew ≤ Tuse：通过转发可以解决冲突
rs策略矩阵
Tnew Tuse | E |  |  | M |  |  | W |  | 
 | ALU | DM | PC | ALU | DM | PC | ALU | DM | PC
 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | S | F | F | S | F | F | F | F
1 | F | S | F | F | F | F | F | F | F
Tnew Tuse | E |  |  | M |  |  | W |  | 
 | ALU | DM | PC | ALU | DM | PC | ALU | DM | PC
 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | S | F | F | S | F | F | F | F
1 | F | S | F | F | F | F | F | F | F
2 | F | F | F | F | F | F | F | F | F
rt策略矩阵

## Slide 48: 根据策略矩阵构造暂停条件的一般性方法
Stall_rt0_E1 = 。。。 Stall_rt0_E2 = 。。。 Stall_rt0_M1 = 。。。 Stall_rt1_E2 = 。。。
Stall_rt = Stall_rt0_E1 |
Stall_rt0_E2 |
。。。
Stall_rs0_E1 | = | 。。。
Stall_rs0_E2 | = | 。。。
Stall_rs0_M1 | = | 。。。
Stall_rs1_E2 | = | 。。。
Stall = Stall_rs |
Stall_rt
Stall_rs = Stall_rs0_E1 |
Stall_rs0_E2 |
。。。
+
Q：
如何表示Tnew与Tuse？
Tnew Tuse | E |  |  | M |  |  | W |  | 
 | ALU | DM | PC | ALU | DM | PC | ALU | DM | PC
 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | S | F | F | S | F | F | F | F
1 | F | S | F | F | F | F | F | F | F
Tnew Tuse | E |  |  | M |  |  | W |  | 
 | ALU | DM | PC | ALU | DM | PC | ALU | DM | PC
 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | S | F | F | S | F | F | F | F
1 | F | S | F | F | F | F | F | F | F
2 | F | F | F | F | F | F | F | F | F
rs策略矩阵
rt策略矩阵

## Slide 49: 如何用变量表示Tuse与Tnew？

Tuse：

对于rs和rt，可以分别各用一组译码变量与取值相对

Tnew：


每条指令有多个，因此需要在 E / M / W都要有相关信息
需要一种相对简洁的表示方法
 | Tuse | 
 | rs | rt
add | 1 | 1
sub | 1 | 1
andi | 1 | 
ori | 1 | 
lw | 1 | 
sw | 1 | 2
beq | 0 | 0
jr | 0 | 
 | {0,1} | {0,1,2}
指令 | 功能部件 | Tnew |  | 
 |  | E | M | W
add | ALU | 1 | 0 | 0
sub | ALU | 1 | 0 | 0
andi | ALU | 1 | 0 | 0
ori | ALU | 1 | 0 | 0
lw | DM | 2 | 1 | 0
sw |  |  |  | 
beq |  |  |  | 
jal | PC | 0 | 0 | 0

## Slide 50: 用变量表示Tuse

用变量来表示策略矩阵的Tuse


rs有2个取值，因此对应2个变量
rt有3个取值，因此对应3个变量
 | Tuse | 
 | rs | rt
add | 1 | 1
sub | 1 | 1
andi | 1 | 
ori | 1 | 
lw | 1 | 
sw | 1 | 2
beq | 0 | 0
jr | 0 | 
 | {0,1} | {0,1,2}
Tuse_rs0 | = | beq | + | jr
Tuse_rs1 | = | add | + | sub + … + sw
Tuse_rt0 Tuse_rt1 Tuse_rt2 | = = = | … … sw |  | 

## Slide 51: 微架构：在流水线中增加Tnew计数器

1）Tnew本质上取决于指令使用哪个功能部件来产生寄存器新值

对于标准5级流水线，产生结果的源包括：ALU、DM、PC


2）E/M/W均需要有与Tnew相关的信息
综合上述2点，在E/M/W分别设置1个2位的计数器


在D级，根据指令产生编码值
逐级减1，直至为0
PC
instruction memory
+4
Register
File
rd
rs rt
ALU
Data
memory
MUX
imm
编码
D | E | M | W
编码 | 含义
00 | 无
01 | ALU
10 | DM
11 | PC

## Slide 52: 建模Tnew计数器

指令集Tnew矩阵的E级就是流水线中Tnew的初值

注意：为防止后续分析产生错误，对于不产生寄存器新值的指令，
务必要有“无写”这项
reg [1:0] Tnew_E, Tnew_M;
always @(…)
if ( add | sub |andi |ori )
Tnew_E <= `ALU ;
else if ( lw )
Tnew_E <= `DM ;
……
default : Tnew_E <= `NW ;
指令 | 功能 部件 | Tnew |  | 
 |  | E | M | W
add | ALU | 1 | 0 | 0
sub | ALU | 1 | 0 | 0
andi | ALU | 1 | 0 | 0
ori | ALU | 1 | 0 | 0
lw | DM | 2 | 1 | 0
sw |  |  |  | 
beq |  |  |  | 
jal | PC | 0 | 0 | 0
`define | ALU | 2’b01
`define | DM | 2’b10
`define | PC | 2’b11
`define | NW | 2’b00
编码 | 含义
00 | 无写
01 | ALU
10 | DM
11 | PC

## Slide 53
Stall_rs = Stall_rs0_E1 |
Stall_rs0_E2 | Stall_rs1_E2 | Stall_rs0_M1
Stall_rs0_E1 | = Tuse_rs0&(Tnew_E==2’b01)&(`A1 == A3_E) & W_E
Stall_rs0_E2 | = Tuse_rs0&(Tnew_E==2’b10)&(`A1 == A3_E) & W_E
Stall_rs1_E2 | = Tuse_rs1&(Tnew_E==2’b10)&(`A1 == A3_M) & W_E
Stall_rs0_M1 | = Tuse_rs0&(Tnew_M==2’b01)&(`A1 == A3_M) & W_M
`define A1 IR[25:21]
分别构造rs和rt的暂停条件
Tne Tuse | E |  |  | M |  |  | W |  | 
 | ALU | DM | PC | ALU | DM | PC | ALU | DM | PC
 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | S | F | F | S | F | F | F | F
1 | F | S | F | F | F | F | F | F | F

## Slide 54: 构造暂停条件表达式

将rs和rt的暂停“或”起来，就形成了总的暂停条件
Stall = Stall_rs | Stall_rt

如何实现？

## Slide 55: 数据通路构造方法
提纲







基础流水线规划
建模指令RTL
RTL制导的独立数据通路 综合无转发数据通路
构造功能MUX控制表达式 综合转发电路



暂停及转发的分析方法 暂停机制构造方法
转发机制构造方法

## Slide 56: 转发控制的基本分析方法


转发的目的：控制转发MUX选择最新的数据
【案例分析】ALU的B输入的转发MUX的转发M级条件：


1）读寄存器编号与写寄存器编号相同：A2_E == A3_M
2）流水线寄存器已经有新数据（用指令集的Tnew表作为推导基础）
Register
File
Data
memory
0
1
EXT
0
1
2
D
E
M
W
MFALUBE
ALU
add FALU | BE sub
sub $1, $2, $3
add $4, $5, $1
rd rs rt
imm
E |  | M |  | W | 
ALU | DM | ALU | DM | ALU | DM
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0

## Slide 57: 转发控制的基本分析方法
高 |  | 低

优先级问题：当流水线中2条以上指令都写同一个寄存器，意味 着2级以上流水寄存器均包含新值，则转发MUX选择哪级流水寄 存器的新值呢？

A：新值距离D越近，则意味着新值越“新鲜”。因此距离D越近，
转发的优先级越高；反之则越低。

【示例MFRTE 】M级转发优先级最高；W级次之；RF的输出最低
Register
File
Data
memory
0
1
EXT
0
1
2
D | E | M | W
rd rs rt
imm
TIP：
建议规划转发MUX端
口时，端口数字越大 则其优先级越高
MFALUBE
ALU
FALUBE

## Slide 58: 转发控制的基本分析方法


转发MUX控制信号表达式（注意优先级）
示例：ALU的B端的转发MUX控制信号~FALUBE
((A2_E==A3_W) & W_W
? `W2E_DM :
0
TIP
书写表达式时，尽量多
使用宏，增加可读性。
FALUB =((A2_E==A3_M) &(Tnew_M==2’b00) & W_M ? `M2E_ALU :
((A2_E==A3_W) & W_W ? `W2E_ALU :
Low
//M向E转发ALU结果
//W向E转发ALU结果
//W向E转发DM结果
`define M2E_ALU 3
`define W2E_ALU 2
`define W2E_DM 1
……
E |  | M |  | W | 
ALU | DM | ALU | DM | ALU | DM
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
 | 0 | 1 | 2 | 3
MFALUBE | V2@E | DR@W | AO@W | AO@M
指令集的Tnew （可能不完整）
转发MUX注（可能不完整）
Hign

## Slide 59: 流水线设计的复杂性在于对冲突的覆盖性分析
总结




覆盖性分析使得设计与测试均具备了完整的正向设计的理论基础
缺乏覆盖性分析，就不能断言是否处理了所有冲突
避免了频繁的、无谓的试错；提高开发效率，确保开发正确性

教科书的不足


没有覆盖性分析，难以满足大规模指令集的流水线设计与测试需求 没有覆盖性分析，必然遗漏部分数据相关


如lw～sw指令，必须暂停。但事实上可以通过增加转发MUX实现不停顿 如cal～sw指令，未明确指出处理机制

RF内部的数据转发语焉不详

内部转发：当读和写同一个寄存器时，读出的数据应该为要写入的数据

## Slide 60: 与技术相关的注意事项

延迟槽：如果实现延迟槽，则对于jal这样的指令，为了使 PC+8
能传递至W级，就必须在某个流水段再增加“PC+4”的功能


1）可以单独用一个adder实现
2）也可以在NPC中实现

目前的转发综合方法以及转发控制均是“显式”实现的

换言之，RF可以不具有内部转发功能

特别提醒：PPT中的各建模表格、流水线通路等，可用于设计工作的参考基础，但不能被简单的认为就是设计本身。


图：多为示意性；表格：部分表格甚至被故意去除了部分内容 一个好的学习方法：按照方法，自行推演出全部的设计过程

## Slide 61: 与认识相关的注意事项

流水线开发复杂度远高于单周期和多周期，其主要原因在于并行
性导致的思考点总量及关联度急剧攀升


指令集的任何变化均会产生大量连锁反应
类比：如果单周期、多周期是树，那么流水线就是图

除了流水线方法，确保流水线开发效率与正确性的重要因素之一：
严谨的设计过程

设计过程必须是显式的，而非隐式的

显式的设计过程：各个设计环节必须有存证（文字、图、表、伪代码等）

只有详尽的显式设计过程，才能确保：


正确并高效的完成设计调整与工程实现
回溯整个设计过程以快速定位错误（这条甚为重要）

## Slide 62: 不要急于编码！
忠告



设计越细致、越充分越好！
所有的设计规划都会有回报的（是加速型回报）！



不要急于编码！
设计越细致、越充分越好！
所有的设计规划都会有回报的（是加速型回报）！



不要急于编码！
设计越细致、越充分越好！
所有的设计规划都会有回报的（是加速型回报）！

## Slide 63: 流水线实验的教学定位

计算机专业是典型的工科专业。我们强烈期盼你是未来的社会精 英，是现代工程的领导者、驾驭者，而不应在未来面对现代工程 时思考无绪、进退失据。

为此，我们需要寻找这样一个载体：



首先，它能有效体现现代工程的特点
其次，能依托这个载体来培养学生对现代工程开发的正确认识，理解并掌 握其基本内涵与要点
最后，也是最重要的是其复杂度是学生通过自身努力能够驾驭的

经过多种分析、实践与权衡，我们认为全速5级流水线就是一个 非常好的教学案例。

此外，我们还非常期盼能够借助这些实验进一步培养学生的抽象 思维能力和严密的逻辑分析与推理能力。这些能力，也是社会精 英所必需的基本条件之一。

## Slide 64: 流水线实验的教学定位

“站在全系统的高度，建立系统的层次关系并厘清各层的组成要
素及其作用关系，建模系统并通过显式的逻辑推演完成设计过程，
借助甚至开发相应工具来加速设计到实现的转换”

我将其称之为系统能力，并将相应的思维方法称之为系统思维。
我非常希望包括流水线实验在内的计组实
验能有助于你们掌握这样的思维方法、具备
这样的能力，是你们成为未来精英的助推器

## Slide 65: 流水线设计的思维导图
流水线CPU设计
数据通路
控制器
无转发
有转发
无转发：控制单元CU
在译码阶段生成部件及功能MUX的控制信号
有转发：转发控制单元FCU
依据Tnew和Tuse生成暂停和所有FMUX的控制信号
2.合并生成功能MUX
4. 确定每一个FMUX的数据输入
1.确定每条指令的数据通路
3.找需求点，用转发FMUX替换

## Slide 67: 需要的部件,如下所示

## Slide 68: 主控制器三个部分 无转发控制信号生成单元CU 译码阶段生成部件及功能MUX的控制信号 转发控制信号生成单元FCU 依据Tnew和Tuse生成暂停和所有FMUX的控制信号 Tnew和Tuse生成参照rs rt策略矩阵
宏定义模块
数据通路位宽定义
指令opcode定义
指令控制信号编码定义
转发数据通路